MEMÒRIA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 Agents

Promotor:

Sr.

Projectista:

Sr.       , arquitecte tècnic

Nº Col·legiat

1.2 Informació prèvia

És objecte del present projecte és l'aportar la informació que la legislació requereix per a la realització de les obres de construcció d’una piscina per a ús privat d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al carrer       i propietat del Sr.       , desenvolupant-se en el mateix la documentació escrita i gràfica, i els annexos necessaris amb aquest fi.

1.2.1 Antecedents i condicionants de partida.

El solar on es situarà la piscina ofereix una lleugera inclinació que no requerirà de cap treball d’explanació o anivellament previ a l’excavació del got. La coronació es situarà a la mateixa cota d’accés al solar i la d’accés a l’habitatge.

La piscina es situarà a la zona enjardinada posterior de la finca, alineada amb l’habitatge que l’ocupa i amb una separació de       m de la finca veïna i els límits de la façana de l’edifici. La resta del solar es solucionarà amb l’abancalament de la zona enjardinada.

1.2.2 Dades de l'edifici.

Es preveu la construcció d’unes escales dins el got de la piscina que facilitin l’accés i la sortida de la mateixa.

A la zona adjacent a la piscina es construirà una caseta de dimensions especificades als amidaments i la documentació gràfica, i on s’ubicaran les instal·lacions de depuració de la mateixa.

1.3 Descripció del projecte:

1.3.1 Compliment de normatives específiques

A la piscina, la qual es dedicarà a ús privat i es construirà com a instal·lació complementària a l’habitatge unifamiliar que ocupa el solar en l’actualitat, no li es d’aplicació el DB SU del CTE, en el punt en el que es refereix a la seguretat enfront l’ofegament segons les especificacions  del document en el seu àmbit d’aplicació. El present projecte compleix amb el reglament sanitari sobre piscines. Els volums de la construcció compleixen les especificacions sobre seguretat elèctrica indicats a les especificacions de l’ITC-BT-31 sobre piscines, i l’ITC-BT-30, sobre locals humits i que s’apliquen a la caseta on s’instal·larà l’equip de depuració. El present projecte compleix amb les especificacions indicades a les ordenances municipal relacionades.

1.3.2 Descripció de la geometria de l'edifici, volum i superfícies.

El got de la piscina presentarà forma       amb unes dimensions de       m de llarg per       m d’ample i una superfície de làmina d’aigua de       m2.

La piscina es separa del solar veí       m i no hi ha cap línea aèrea per sobre del got ni en l’àmbit dels volums 1 i 2 segons les indicacions de l’ITC-BT-31.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.1 Sistema estructural

Es realitzarà l’excavació del got de la piscina amb unes mides de       m de llarg per       m d’amplada, i una profunditat variable segons les indicacions de la secció tranversal de la documentació gràfica, entre 1      m i       m.

Sobre la base del got es col·locarà una subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.  A continuació es col·locarà una llosa de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 30 cm, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092. Perimetralment la llosa es completarà amb un cèrcol armat amb 4 Ø 16 de 25 cm per 25 cm i estrep de Ø 6 cada 25 cm amb acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

El perímetre del got es solucionarà estructuralment mitjançant un mur de fàbrica estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2, reomplert amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filer calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.

2.3 Sistema de tancaments:

El tancament perimetral de bloc de morter de ciment foradat es revestirà amb un projectat de formigó gunita quick-gun, d’assecat  ràpid  de TENNISQUICK de 10.00 cm  amb  ciment  CEM II/A-P 32,5 R  i àrids rentats amb una resistència de 250 kg/cm2 per tal d’aconseguir un got monolític i sense juntes de dilatació, armat amb  malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092 i reforçat en la coronació mitjançant 4 Ø 12.

2.5 Sistemes d'acabats

L’acabat interior de got de la piscina es completarà mitjançant un enrajolat del parament vertical interior amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, de 2.50 per 2.50 cm, antilliscant, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

El perímetre superior de la piscina es completarà amb coronament de paret de 40.00 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2.6 Sistemes de condicionament i instal·lacions:

2.6.1  Instal·lació electricitat, il·luminació.

La presa elèctrica necessària per al funcionament de les instal·lacions de depuració de la piscina es conduiran per una rasa soterrada des del garatge de l’habitatge fins a la caseta de depuració. El ferm de la rasa es conformarà amb una  subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material i una solera de formigó de 10.00 cm de gruix HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.

El cablejat de les instal·lacions, el quadre de comandament i protecció, els interruptors, els endolls i altres elements emprats en la instal·lació, seguiran les especificacions descrites al REBT, ITC-BT-30, sobre locals humits

La instal·lació d’il·luminació de la piscina es completarà amb un focus subaquàtic amb les característica i especificacions indicades a l’ITC-BT-31 sobre piscines del REBT.

2.6.1.2 Instal·lacions d’evacuació.

La connexió de desguàs necessària per al funcionament de les instal·lacions de depuració de la piscina es conduirà per una rasa soterrada des de l’arqueta de desguàs situada al fons del got i es connectarà a la xarxa de desguàs de l’habitatge a la sortida del garatge, abans de l’arqueta sifònica general abans de connectar amb la xarxa pública de sanejament.

Per a la construcció del clavegueró s’utilitzarà tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.

2.7 Equipament:

Les instal·lacions de depuració de la piscina estaran formades per un equip de depuració constituït per un filtre de polièster D=500 H=750 mm, amb  col·lector Ø 110 i manòmetre, material filtrant, pre filtre, bomba d’1 CV per  renovació en 6 hores  amb velocitat de 55 m3/h/m2, 4 vàlvules selectores, circuit tancat de tubs amb PVC Ø 63 a 110 mm, presa de fons de polièster de 150x150 i reixeta  A.I. Ø 120, 3 impulsors, 1 presa netejafons, 2 Skimers,  quadre  elèctric  segons especificacions REBT amb  diferencial alta sensibilitat, relés...etc, tot  muntat en caseta de poliester de 1.35x1.25x1.05 m. S’instal·larà també un circuit tancat al voltant  de la piscina amb tub de  PVC.

Totes les instal·lacions perimetrals de la piscina: les boques d’impulsió, els dos Skimers i la presa de netejafons, es fixaran al got de la mateixa.

Tarragona, 29 de setembre de 2009

L’Arquitecte Tècnic

Col·legiat

PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS GENERALS

1. TANQUES ADMINISTRATIVES

1.1. CONDICIONS GENERALS

1.2. CONDICIONS FACULTATIVES

1.2.1. AGENTS INTERVINENTS A L'OBRA

1.2.1.1. PROMOTOR

1.2.1.2. CONTRACTISTA

1.2.1.3. DIRECCIÓ FACULTATIVA

1.2.2. DOCUMENTACIÓ D'OBRA

1.2.3. REPLANTEJAMENT I ACTA DE REPLANTEJAMENT

1.2.4. LLIBRE D'ORDRES

1.2.5. RECEPCIÓ DE L'OBRA

1.3. CONDICIONS ECONÒMIQUES

1.3.1. FIANCES I ASSEGURANCES

1.3.2. TERMINI D'EXECUCIÓ I SANCIÓ PER RETARD

1.3.3. PREUS

1.3.4. MESURAMENTS I VALORACIONS

1.3.5. CERTIFICACIÓ I ABONAMENT

1.4. CONDICIONS LEGALS

1. TANQUES ADMINISTRATIVES

1.1. CONDICIONS GENERALS

L'objecte del present plec és l'ordenació de les condicions facultatives, tècniques, econòmiques i legals que han de regir durant l'execució de les obres de construcció del projecte.

L'obra ha de ser executada conforme a allò que s'ha establit en els documents que conformen el present projecte, seguint les condicions establides al contrac i les ordres i instruccions dictades per la direcció facultativa de l'obra, ben oralment o per escrit.

Qualsevol modificació en obra, s'informarà de la DIRECCIÓ Facultativa, sense l'autorització del qual no podrà ser realitzada.

S'escometran els treballs complint amb allò que s'ha especificat en l'apartat de condicions tècniques de l'obra i s'empraran materials que compleixin amb allò que s'ha especificat en el mateix.

Durant la totalitat de l'obra s'estarà al que disposa la normativa vigent especialment a la de compliment obligatori.

És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents a l'obra el coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts.

Com a document subsidiari per a aquells aspectes no regulats en el present plec s'adoptaran les prescripcions recollides en el Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació publicat pels Consells Generals de l'Arquitectura i de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya.

1.2. CONDICIONS FACULTATIVES

1.2.1. AGENTS INTERVINENTS A L'OBRA

1.2.1.1. PROMOTOR

Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació objecte d'aquest projecte.

Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006.

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en el dit Reial Decret.

Tindrà la consideració de productor de residus de construcció i demolició als efectes del que disposa el RD 105/2008.

Són obligacions del promotor:

- Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per construir en ell.

- Nomenar els tècnics projectistes i directors d'obra i de l'execució material.

- Contractar el tècnic redactor de l'Estudi de Seguretat i Salut i al Coordinador en obra i en projecte si fos necessari.

- Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar el director d'obra les posteriors modificacions del mateix.

- Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure l'acta de recepció de l'obra.

- Subscriure els assegurances exigits per la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

- Facilitar el Llibre de l'Edifici als usuaris finals. El dit Llibre inclourà la documentació reflectida en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, el Codi Tècnic de l'Edificació, el certificat d'eficiència energètica de l'edifici i els aquells altres continguts exigits per la normativa.

- Incloure en projecte un estudi de gestió de residus de construcció i demolició. En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure's en l'estudi de gestió, així com preveure la seva retirada selectiva i assegurar el seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

- Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició han estat degudament gestionats segons legislació.

- Si escau constituir la fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establits en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra.

1.2.1.2. CONTRACTISTA

Contractista: és la persona física o jurídica, que té el compromís d'executar les obres amb mitjans humans i materials suficients, propis o aliens, dins el termini acordat i amb subjecció estricta al projecte tècnic que les defineix, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions realitzades per la DIRECCIÓ Facultativa i a la legislació aplicable.

Tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició als efectes del que disposa el RD 105/2008.

Són obligacions del contractista:

- L'execució del les obres aconseguint la qualitat exigida en el projecte complint amb els terminis establits al contrac.

- Tenir la capacitació professional per al compliment de la seva comesa com a constructor.

- Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor en l'obra, tindrà la capacitació adequada d'acord amb les característiques i la complexitat de l'obra i romandrà en l'obra a al llarg de tota la jornada legal de treball fins a la recepció de l'obra. El cap d'obra, haurà de complir les indicacions de la DIRECCIÓ Facultativa i signar en el llibre d'ordres, així com cerciorar-se de la correcta instal·lació dels mitjans auxiliars, comprovar replantejaments i realitzar altres operacions tècniques.

- Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi.

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins els límits establits al contrac.

- Signar l'acta de replantejament i l'acta de recepció de l'obra.

- Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada.

- Subscriure les garanties previstes en el present plec i en la normativa vigent.

- Redactar el Pla de Seguretat i Salut.

- Designar al recurs preventiu de Seguretat i Salut a l'obra entre el seu personal tècnic qualificat amb presència permanent a l'obra i vetllar per l'estricte compliment de les mesures de seguretat i salut precises segons normativa vigent i el pla de seguretat i salut.

- Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses sotscontractistes i treballadors autònoms amb què contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats en l'article 4 de la dita Llei i al règim de la subcontractació que es regula en l'articulo 5.

- Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'execució de l'obra de les contractacions i subcontractacions que es facin en la mateixa.

- Estarà obligat a presentar el promotor un pla que reflecteixi com durà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que es vagin a produir a l'obra.

- Quan no procedeixi a gestionar per si mateix els residus de construcció i demolició estarà obligat a entregar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió.

- Estarà obligat a mantenir els residus de construcció i demolició en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoració o eliminació.

TERMINI D'EXECUCIÓ I PRÒRROGUES

En el cas que les obres no es poguessin iniciar o acabar en el termini previst com a conseqüència d'una causa major o per raons alienes al Contractista, se li atorgarà una pròrroga amb un informe previ favorable de la DIRECCIÓ Facultativa. El Contractista explicarà la causa que impedeix l'execució dels treballs en els terminis assenyalats, raonant-ho per escrit.

La pròrroga només podrà sol·licitar-se en un termini màxim d'un mes a partir del dia en què es va originar la causa d'aquesta, indicant la seva durada prevista i abans que la contracta perdi vigència. En qualsevol cas el temps prorrogat s'ajustarà al perdut i el Contractista perdrà el dret de pròrroga si no la sol·licita en el temps establit.

MITJANS HUMANS I MATERIALS EN OBRA

Cadascuna de les partides que componguin l'obra s'executaran amb personal adequat al tipus de treball de què es tracti, amb capacitació suficientment provada per a la feina a desenvolupar. La DIRECCIÓ Facultativa, tindrà la potestat facultativa per decidir sobre l'adequació del personal al treball a realitzar.

El Contractista proporcionarà un mínim de dos mostres dels materials que seran empleats a l'obra con els seus certificats i segells de garantia en vigor presentats pel fabricant, perquè siguin examinades i aprovades per la DIRECCIÓ Facultativa, abans de la seva posada en obra. Els materials que no reuneixin les condicions exigides seran retirades de l'obra.

Les proves i assajos, anàlisi i extracció de mostres d'obra que es realitzin per cerciorar-se que els materials i unitats d'obra es troben en bones condicions i estan subjectes al Plec, seran efectuades quan s'estimin necessàries per part de la DIRECCIÓ Facultativa i en qualsevol cas es podrà exigir les garanties dels proveïdors.

El transport, descàrrega, recull i manipulació dels materials serà responsabilitat del Contractista.

INSTAL·LACIONS I MITJANS AUXILIARS

El projecte, consecució de permisos, construcció o instal·lació, conservació, manteniment, desmuntatge, demolició i retirada de les instal·lacions, obres o mitjans auxiliars d'obra necessàries i suficients per a l'execució d'aquesta, seran obligació del Contractista i aniran a càrrec del mateix. De la mateixa manera, serà responsabilitat del contractista, qualsevol avaria o accident  personal que pogués ocórrer en l'obra por insuficiència o mal estat d'aquests mitjans o instal·lacions.

El Contractista instal·larà una oficina dotada del mobiliari suficient, on la DIRECCIÓ Facultativa podrà consultar la documentació de l'obra i en la que es guardarà una còpia completa del projecte visada pel Col·legi Oficial, el llibre d'ordres, llibre d'incidències segons RD 1627/97, llibre de visites de la inspecció de treball, còpia de la llicència d'obres i còpia del pla de seguretat i salut.

SUBCONTRACTES

Sotscontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista o un altre sotscontractista poderdant el compromís de realitzar determinades parts o unitats d'obra.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra, sota la seva responsabilitat, previ consentiment del Promotor i la DIRECCIÓ Facultativa, assumint en qualsevol cas el contractista les actuacions de les subcontractes.

Serà obligació dels sotscontractistes vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses sotscontractistes i treballadors autònoms amb què contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats en l'article 4 de la dita Llei i al règim de la subcontractació que es regula en l'articulo 5.

Tindran la consideració de posseïdors de residus de construcció i demolició als efectes del que disposa el RD 105/2008.

RELACIÓ AMB ELS AGENTS INTERVINENTS A L'OBRA

L'ordre d'execució de l'obra serà determinada pel Contractista, excepte quan la direcció facultativa cregui convenient una modificació dels mateixos per raons tècniques en aquest cas seran modificats sense cap contraprestació.

El contractista estarà  a allò que s'ha disposat per part de la direcció de l'obra i complirà les seves indicacions en tot moment, no cabent cap reclamació, en tot cas, el contractista pot manifestar per escrit la seva disconformitat i la direcció signarà el justificant de recepció de la notificació.

En aquells casos en què el contractista no es trobi conforme amb decisions econòmiques adoptades per la direcció de l'obra, aquest ho posarà de la propietat per escrit, fent arribar còpia de la mateixa a la DIRECCIÓ Facultativa.

DEFECTES D'OBRA I VICIS OCULTS

El Contractista serà responsable fins a la recepció de l'obra dels possibles defectes o desperfectes ocasionats durant la mateixa.

En el cas que la DIRECCIÓ Facultativa, durant les obres o un cop finalitzades, observés vicis o defectes en treballs realitzats, materials emprats o aparells que no compleixin amb les condicions exigides, tindrà el dret de manar que les parts afectades siguin demolides i reconstruïdes d'acord amb allò que s'ha contractat, abans de la recepció de l'obra i a costa de la contracta.

De la mateixa manera, els desperfectes ocasionats en finques confrontants, via pública o a tercers pel Contractista o subcontracta d'aquest, seran reparats a compte d'aquest, deixant-les en l'estat que estaven abans de l'inici de les obres.

MODIFICACIONS EN LES UNITATS D'OBRA

Les unitats d'obra no podran ser modificades respecte a projecte a menys que la DIRECCIÓ Facultativa així ho disposi per escrit.

En el cas que el Contractista realitzés qualsevol modificació beneficiosa (materials de major qualitat o grandària), sense amb l'autorització prèvia de la DIRECCIÓ Facultativa i del Promotor, només tindrà dret a l'abonament corresponent al que hagués construït d'acord amb el que projecta i contractat.

En cas de produir-se modificacions realitzades de manera unilateral pel Contractista que menyscabin la qualitat d'allò que s'ha disposat en projecte, quedarà segons el parer de la DIRECCIÓ Facultativa la demolició i reconstrucció o la fixació de nous preus per a dites partides.

Prèviament a l'execució o ocupació dels nous materials, convindran per escrit l'import de les modificacions i la variació que suposa respecte al contractat.

Tota modificació en les unitats d'obra seran anotades en el llibre d'ordres, així com la seva autorització per la DIRECCIÓ Facultativa i posterior comprovació.

1.2.1.3. DIRECCIÓ FACULTATIVA

PROJECTISTA

És l'encarregat pel promotor per redactar el projecte d'execució de l'obra amb subjecció a la normativa vigent i a allò que s'ha establit en contracte.

Serà encarregat de realitzar les còpies de projecte necessàries i visar-les al col·legi professional corresponent.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o documents tècnics, cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

El projectista subscriurà el certificat d'eficiència energètica del projecte a menys que existeixi un projecte parcial d'instal·lacions tèrmiques, en aquest cas el certificat el subscriurà l'autor d'aquest projecte parcial.

DIRECTOR DE L'OBRA

Forma part de la DIRECCIÓ Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte, la llicència d'edificació i la resta d'autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació al fi proposat.

Són obligacions del director d'obra:

- Verificar el replantejament i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny.

- Resoldre les contingències que es produeixin en l'obra y consignar en el Llibre d'ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.

- Elaborar modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra .

- Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les certificacions de les unitats d'obra executades.

- Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per entregar-la al promotor, amb els visats que si escau fossin preceptius.

- Subscriure el certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat.

DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

Forma part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat del que edifica.

Són obligacions del director de l'execució de l'obra:

- Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenand la realització d'assajos i proves precises.

- Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejaments, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra.

- Consignar en el Llibre d'ordres i Assistències les instruccions precises.

- Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com elaborar i subscriure les certificacions de les unitats d'obra executades.

- Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra executada, aportant els resultats del control realitzat.

- Subscriure el certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat.

1.2.2. DOCUMENTACIÓ D'OBRA

En obra es conservarà una còpia integra i actualitzada del projecte per a l'execució de l'obra incorporant l'estudi de gestió de residus de construcció i demolició. Tot això estarà a disposició de tots els agents intervinents en l'obra.

Tant els dubtes que pugui oferir el projecte al contractista com els documents amb especificacions incompletes s'informaran de la DIRECCIÓ Facultativa tan aviat com fossin detectats a fi d'estudiar i solucionar el problema. No es procedirà a realitzar aquesta part de l'obra, sense amb l'autorització prèvia de la DIRECCIÓ Facultativa.

L'existència de contradiccions entre els documents integrants de projecte o entre projectes complementaris dins l'obra se salvarà atenent al criteri que estableixi el Director d'Obra no existint cap prelació entre els diferents documents del projecte.

Un cop finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació si escau de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius.

A la dita documentació adjuntarà la Promotora l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que se li apliqui i aquelles dades requerides segons normativa per conformar el Llibre de l'Edifici que serà entregat als usuaris finals de l'edifici.

1.2.3. REPLANTEJAMENT I ACTA DE REPLANTEJAMENT

El Contractista estarà obligat a comunicar per escrit l'inici de les obres a la DIRECCIÓ Facultativa com a mínim tres dies abans del seu inici.

El replantejament serà realitzat pel Constructor seguint les indicacions d'alineació i nivells especificats en els plans i comprovat per la DIRECCIÓ Facultativa. No es començaran les obres si no hi ha conformitat del replantejament per part de la DIRECCIÓ Facultativa.

Tots els mitjans materials, personal tècnic especialitzat i mà d'obra necessaris per realitzar el replantejament, que disposaran de la qualificació adequada, seran proporcionades pel Contractista al seu compte.

S'utilitzaran fites permanents per materialitzar els punts bàsics de replantejament, i dispositius fixos adequats per als senyals anivellats de referència principal.

Els punts moguts o eliminats, seran substituïts a compte del Contractista, responsable de conservació mentre el contracte estigui en vigor i serà comunicat per escrit a la DIRECCIÓ Facultativa, qui realitzarà una comprovació dels punts reposats.

L'Acta de comprovació de Replantejament que se subscriurà per part de la DIRECCIÓ Facultativa i de la Contracta, contindrà, la conformitat o disconformitat del replantejament en comparació amb els documents contractuals del Projecte, les referències a les característiques geomètriques de l'obra i autorització per a l'ocupació del terreny necessari i les possibles omissions, errors o contradiccions observades en els documents contractuals del Projecte, així com totes les especificacions que es considerin oportunes.

El Contractista assistirà a la Comprovació del Replantejament realitzada per la DIRECCIÓ, facilitant les condicions i tots els mitjans auxiliars tècnics i humans per a la realització del mateix i respondrà a l'ajuda sol·licitada per la DIRECCIÓ.

S'entregarà una còpia de l'Acta de Comprovació de Replantejament al Contractista, on s'anotaran les dades, cotes i punts fixats en un annex del mateix.

1.2.4. LLIBRE D'ORDRES

El Director d'Obra facilitarà al Contractista al començament de l'obra d'un llibre d'ordres, Assistències i Incidències que es mantindrà permanent en obra a disposició de la DIRECCIÓ Facultativa.

En el llibre s'anotaran:

- Les contingències que es produeixin a l'obra y les instruccions de la DIRECCIÓ Facultativa per a la correcta interpretació del projecte.

- Les operacions administratives relatives a l'execució i la regulació del contracte.

- Les dates d'aprovació de mostres de materials i de preus nous o contradictoris.

- Anotacions sobre la qualitat dels materials, càlcul de preus, durada dels treballs, personal empleat...

Els fulls del llibre seran foliades en triple versió quedant l'original en poder del Director d'Obra, còpia per al Director de l'Execució i la tercera per al contractista.

La DIRECCIÓ facultativa i el Contractista, hauran de signar al peu de cada ordre constatant amb la dita signatura que es donen per assabentats del que disposa el Llibre.

1.2.5. RECEPCIÓ DE L'OBRA

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, un cop conclosa aquesta, fa entrega de la mateixa al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb reserves o sense i haurà de comprendre la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la mateixa.

La recepció haurà de realitzar-se dins els 30 dies següents a la notificació al promotor del certificat final d'obra emès per la DIRECCIÓ Facultativa i consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, i en la mateixa es farà constar: les parts que intervenen, la data del certificat final de l'obra, el cost final de l'execució material de l'obra, la declaració de recepció de l'obra amb reserves o sense, especificant, si escau, aquestes de manera objectiva i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats i les garanties que si escau s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats.

Un cop esmenats els defectes, es farà constar en una acta a banda, subscrita pels signants de la recepció.

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de l'obra.

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. El rebuig deurà es motivat per escrit en l'acta, en la que es fixarà el nou termini per efectuar la recepció.

La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts els 30 dies el promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establits s'iniciarà a partir de la data en què se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el que preveu l'apartat anterior.

El Contractista haurà de deixar l'edifici desocupat i net en la data fixada per la DIRECCIÓ Facultativa, un cop que s'hagin acabat les obres.

El Propietari podrà ocupar parcialment l'obra, en el cas que es produeixi un retard excessiu de la Recepció imputable al Contractista, sense que per això li eximeixi de la seva obligació de finalitzar els treballs pendents, ni significar l'acceptació de la Recepció.

1.3. CONDICIONS ECONÒMIQUES

El Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs executats, quan hagin estat realitzats d'acord amb el Projecte, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions realitzades per la DIRECCIÓ i a les Condicions generals i particulars del plec de condicions.

1.3.1. FIANCES i ASSEGURANCES

A la signatura del contracte, el Contractista presentés les fiances i assegurances obligats a presentar per Llei, així mateix, al contrac subscrit entre Contractista i Promotor es podrà exigir totes les garanties que es considerin necessàries per assegurar la bona execució i finalització de l'obra en els termes establits al contrac i en el projecte d'execució.

El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada mentre duri el termini d'execució, fins a la seva recepció.

1.3.2. TERMINI D'EXECUCIÓ I SANCIÓ PER RETARD

Si l'obra no està acabada per a la data prevista, el Propietari podrà disminuir les quanties establides al contrac, de les liquidacions, fiances o similars.

La indemnització per retard en la terminació de les obres, s'establirà per cada dia natural de retard des del dia fixat per a la seva terminació en el calendari d'obra o al contrac. L'import resultant serà descomptat a càrrec de les certificacions o a la fiança.

El Contractista no podrà suspendre els treballs o realitzar-los a ritme inferior que allò que s'ha establit en el Projecte, al·legant un retard dels pagaments.

1.3.3. PREUS

PREUS CONTRADICTORIS

Els preus contradictoris s'originen com a conseqüència de la introducció d'unitats o canvis de qualitat no previstes en el Projecte per iniciativa del Promotor o la DIRECCIÓ Facultativa. El Contractista està obligat a presentar proposta econòmica per a la realització de les dites modificacions i a executar-ho en cas d'haver-hi acord.

El Contractista establirà els descompostos, que hauran de ser presentats i aprovats per la DIRECCIÓ Facultativa i el Promotor abans de començar a executar les unitats d'obra corresponents.

S'aixecaran actes signades dels preus contradictoris en triple versió signades per la DIRECCIÓ Facultativa, el Contractista i el Propietari.

En cas d'executar partides fora de pressupost sense l'aprovació prèvia especificada en els paràgrafs anteriors, serà la DIRECCIÓ Facultativa la que determini el preu just a abonar al contractista.

PROJECTES ADJUDICATS PER SUBHASTA O CONCURS

Els preus del pressupost del projecte seran la base per a la valoració de les obres que hagin estat adjudicades per subhasta o concurs. A la valoració resultant, se li afegirà el percentatge necessari per a l'obtenció del preu de contracta, i posteriorment, es restarà el preu corresponent a la baixa de subhasta o rematada.

REVISIÓ DE PREUS

No s'admetran revisions dels preus contractats, excepte obres extremadament llargues o que s'executin en èpoques d'inestabilitat amb grans variacions dels preus en el mercat, tant a l'alça com a la baixa i en tot cas, les dites modificacions han de ser consensuades i aprovades per Contractista, DIRECCIÓ Facultativa i Promotor.

En cas d'augment de preus, el Contractista sol·licitarà la revisió de preus a la DIRECCIÓ Facultativa i al Promotor, els qui cas d'acceptar la pujada convindran un nou preu unitari, abans d'iniciar o continuar l'execució de les obres. Es justificarà la causa de l'augment, i s'especificarà la data de la pujada per tenir-la en compte en l'arreplega de materials en obra.

En cas de baixada de preus, es convindrà el nou preu unitari d'acord entre les parts i s'especificarà la data en què comencin a regir.

1.3.4. MESURAMENTS I VALORACIONS

El Contractista d'acord amb la DIRECCIÓ Facultativa hi haurà de mesurar les unitats d'obra executes i aplicar els preus establits al contrac entre les parts, aixecant actes corresponents als mesuraments parcials i finals de l'obra, realitzades i signades per la DIRECCIÓ Facultativa i el Contractista.

Tots els treballs i unitats d'obra que vagin a quedar ocults a l'edifici una vegada que s'hagi acabat, el Contractista informarà de la DIRECCIÓ Facultativa amb antelació suficient per poder mesurar i prendre dades necessàries, d'una altra manera, s'aplicaran els criteris de mesurament que estableixi la DIRECCIÓ Facultativa.

Les valoracions de les unitats d'obra, inclosos materials accessoris i treballs necessaris, es calculen multiplicant el nombre d'unitats d'obra pel preu unitari (incloses despeses de transport, indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tota tipus de càrregues socials).

El Contractista entregarà una relació valorada de les obres executades en els terminis previstos, a origen, a la DIRECCIÓ Facultativa, en cadascuna de les dates establides al contrac realitzat entre Promotor i Contractista.

El mesurament i valoració realitzades pel Contractista hauran de ser aprovades per la DIRECCIÓ Facultativa, o al contrari aquesta haurà d'efectuar les observacions convenients d'acord amb els mesuraments i anotacions preses en obra. Un cop que s'hagin corregit les dites observacions, la DIRECCIÓ Facultativa donarà la seva certificació signada al Contractista i al Promotor.

El Contractista podrà oposar-se a la resolució adoptada per la DIRECCIÓ Facultativa davant el Promotor, prèvia comunicació a la DIRECCIÓ Facultativa. La certificació serà inapel·lable en el cas que transcorreguts 10 dies, o un altre termini pactat entre les parts, des del seu enviament, la DIRECCIÓ Facultativa no rep cap notificació, que significarà la conformitat del Contractista amb la resolució.

UNITATS PER ADMINISTRACIÓ

La liquidació dels treballs es realitzarà basant-se en la següent documentació presentada pel Constructor: factures originals dels materials adquirits i document que justifiqui el seu ocupació en obra, nòmines dels jornals abonats indicant nombre d'hores treballades per cada operari en cada ofici i d'acord amb la legislació vigent, factures originals de transport de materials a obra o retirada d'enderrocs, rebuts de llicències, impostos i altres càrregues corresponents a l'obra.

Les obres o parts d'obra realitzades per administració, hauran de ser autoritzades pel Promotor i la DIRECCIÓ Facultativa, indicant els controls i normes que han de complir.

El Contractista estarà obligat a redactar un comunicat diari de jornals i materials que se sotmetran a control i acceptació de la DIRECCIÓ Facultativa, en obres o partides de la mateixa contractades per administració.

ABONAMENT D'ASSAJOS I PROVES

Les despeses de les anàlisis i assajos ordenats per la DIRECCIÓ Facultativa, seran a compte del Contractista quan l'import màxim correspon a l'1% del pressupost de l'obra contractada, i del Promotor l'import que superi aquest percentatge.

1.3.5. CERTIFICACIÓ I ABONAMENT

Les obres s'abonaran als preus d'execució material establits en el pressupost contractat per a cada unitat d'obra, tant en les certificacions com en la liquidació final.

Les partides alçades un cop executades, es mesuraran en unitats d'obra i s'abonaran a la contracta. Si els preus d'una o més unitats d'obra no estan establits en els preus, es consideraran com si fossin contradictoris.

Les obres no acabades o incompletes no s'abonaran o s'abonessin en el part en què es trobin executades, segons el criteri establit per la DIRECCIÓ Facultativa.

Les unitats d'obra sense acabar, fora de l'ordre lògic de l'obra o que puguin patir deterioraments, no seran qualificades com certificables fins que la DIRECCIÓ Facultativa no ho consideri oportú.

Les certificacions es remetran al Propietari, amb caràcter de document i entregues a bo compte, sense que suposin aprovació o recepció en obra, subjectes a rectificacions i variacions derivades de la liquidació final.

El Promotor haurà de realitzar els pagaments al Contractista o persona autoritzada pel mateix, en els terminis previstos i el seu import serà el corresponent a les especificacions dels treballs expedits per la DIRECCIÓ Facultativa.

Es podran aplicar fórmules de depreciació en aquelles unitats d'obra, que després de realitzar els assajos de control de qualitat corresponents, el seu valor es trobi per sobre del límit de rebuig, molt pròxim al límit mínim exigit encara que no arribi a aconseguir-ho, però que obtingui la qualificació d'acceptable. Les mesures adoptades no implicaran la pèrdua de funcionalitat, seguretat o que no puguin ser esmenades posteriorment, en les unitats d'obra afectades, segons el criteri de la DIRECCIÓ Facultativa.

1.4. CONDICIONS LEGALS

Tant la Contracta com a Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb jurisdicció al lloc de l'obra.

És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents en l'obra el coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts.

El contractista serà el responsable a tots els efectes de les feines de policia de l'obra i del solar fins a la recepció d'aquesta, sol·licitarà els preceptius permisos i llicències necessàries i tancarà el solar complint amb les ordenances o consideracions municipals. totes les feines citades seran a càrrec seu exclusivament.

Podran es causes suficients per a la rescissió de contracte les que a continuació es detallen:

- Mort o incapacitat del Contractista.

- La fallida del Contractista.

- Modificacions substancials del Projecte que comportin la variació en un 50 % del pressupost contractat.

- No iniciar l'obra en les mes següent a la data convinguda.

- Suspendre o abandonar l'execució de l'obra de forma injustificada per un termini superior a dos mesos.

- No concloure l'obra en els terminis establits o aprovats.

- Incompliment de les condicions de contracte, projecte en execució o determinacions establides per part de la DIRECCIÓ Facultativa.

- Incompliment de la normativa vigent de Seguretat i Salut en el treball.

Durant la totalitat de l'obra s'estarà al que disposa la normativa vigent, especialment la de compliment obligatori entre les que cal destacar:

DE CAIRE GENERAL

- Ley de Ordenación de la Edificación.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105

- Codi Tècnic de l’Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)

- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

- Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

- Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

- Certificado final de dirección de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

FUNCIONALITAT

- Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)

- Llei de l'habitatge

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

- Llibre de l'edifici

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)

- Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)

- Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)

ACCESSIBILITAT

- Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

- Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

- Ley de integración social de los minusválidos

Ley 13/82 BOE 30/04/82

- CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

TELECOMUNICACIONS

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.    (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica).

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

- Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

- Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

- Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis.

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99)

- Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00)

- Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

- Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

SEGURETAT ESTRUCTURAL

- SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat

- SE 2 DB SE 2 Aptitud al Server

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

- CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

- Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91

D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ

- CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

- CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

- CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

- CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

- CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

- CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

- RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

ESTALVI D’ENERGIA

- CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica

- CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)

- CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

- CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

- CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

- RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells

SALUBRITAT

- CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

- CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

- CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior

- CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

- CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

PROTECCIÓ AL SOROLL

- NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios

O 29/9/88 BOE: 8/10/88

- Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

- Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

SISTEMES ESTRUCTURALS

- CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat RD1370/88 (BOE: 17/11/88)

- CTE DB SE 2 Aptitud al servei

- CTE DB SE AE Accions en l’edificació

- CTE DB SE C Fonaments

- CTE DB SE A  Acer

- CTE DB SE M Fusta

- CTE DB SE F Fàbrica

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

- NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

- NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

- EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos prefabricados

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02)

- EHE Instrucción  de Hormigón Estructural

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99)

SISTEMES CONSTRUCTIUS

- CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

- RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

- RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

- UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

- RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

- RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

- RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)

RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

- CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

- CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

- Regulación de los contadores de agua fría

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

- Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de catalunya).

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

- Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

- CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

- RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002

- Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries.

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

- Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios

(DOCE 04.01.2003)

- Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas

RD 275/1995

- Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión.(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad)

RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

## Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias (en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

- CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

- CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

- Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

- Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

- Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig

- Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

- Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión

D 3151/1968

- Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ

- CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

- CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadecuada

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

- CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ.

- CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS.

- CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES

- Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93)

- Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84)

- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles

O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86)

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84)

- Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos fijos

O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86)

- Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63)

- Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63)

- Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias

RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88)

- Aparatos a gas

RD 1428/1992

- Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

- Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)

- Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

- Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

- Reglamento de aparatos de elevación y su manutención Instrucciones Técnicas Complementarias (Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)

## ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. (Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats)

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)

- Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

- Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

- Condicions tècniques de seguretat als ascensors

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

- Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

- Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97)

- Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

- Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

CONTROL DE QUALITAT

- Directiva 89/106/CEE de productes de construcció

Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

- Control de qualitat en l'edificació

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

- Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

- Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

- Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

- Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de sistemas

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

RESIDUS D’OBRA

- Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

- Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

- Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)

- RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i enderroc, es presenta el present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició,

ADMINISTRATIVES

- Resolució 1971 de 7 de Desembre Correus. Instal·lació de casellers domiciliaris.

- Reial Decret L. 2 / 2000 de 16 de juny Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En totes les normes citades anteriorment que amb posterioritat a la seva publicació i entrada en vigor hagin patit modificacions, correcció d'errors o actualitzacions per disposicions més recents, es quedarà a allò que s'ha disposat en aquestes últimes.

CONDICIONS PARTICULARS

2. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS, DE L'EXECUCIÓ I DE LES VERIFICACIONS

2.2. CONDICIONAMENT DEL TERRENY

2. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS, DE L'EXECUCIÓ I DE LES VERIFICACIONS

Es descriuen en aquest apartat les CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS incloent els aspectes següents:

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

- Característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra, així com les seves condicions de subministrament, recepció i conservació, emmagatzemament i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se incloent el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment.

PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITATS D'OBRA

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions de terminació, conservació i manteniment, control d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig, criteris de mesurament i valoració d'unitats, etc.

- Les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI TERMINADO

- Les verificacions i proves de servei que han de realitzar-se per comprovar les prestacions finals de l'edifici.

2.2. CONDICIONAMENT DEL TERRENY

Engloba totes les operacions necessàries perquè el terreny adquireixi les cotes i superfícies definides en el projecte. Les dites activitats són excavació en buidatge, excavació de pous i rases per albergar els elements de fonamentació i instal·lacions, explanació i estabilització de talusos.

EXCAVACIÓ EN BUIDATGE

Descripció

Excavació a cel obert o cobert, realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, per rebaixar el nivell del terreny. Dins aquestes tasques es troben les destinades a anivellar el terreny a fi d'obtenir els pendents, dimensions i alineacions definides en projecte.

Posada en obra

El buidatge es farà per franges horitzontals d'altura màxima 3 m. En les vores amb elements estructurals de contenció i/o parets mitgeres, la màquina no treballarà en direcció perpendicular a ells. Si s'excava per dames, aquests es faran de forma alterna.

El contractista extremarà les precaucions durant els treballs de buidatge a fi de que no disminueixi la resistència del terreny no excavat, s'asseguri l'estabilitat de talusos i s'evitin lliscaments i despreniments, que poguessin provocar danys materials o personals. Haurà d'evitar també erosions locals i entollades a causa d'un drenatge defectuós. També s'han de protegir els elements de Servei Públic que poguessin ser afectats per l'excavació.

Quan en excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista (instal·lacions, roques...) o construccions que traspassin els límits del buidatge es comunicarà a la Direcció Facultativa abans de continuar amb l'excavació..

Els treballs es realitzaran amb mitjans manuals i/o mecànics apropiats per a les característiques, volum i termini d'execució de les obres, comptant sempre amb l'aprovació de la direcció facultativa prèvia.

Control i criteris d'acceptació i rebuig

Es comprovaran cotes de fons i de replantejament, vores de l'excavació, zona de protecció d'elements estructural i pendent de talusos rebutjant les irregularitats que excedeixin de les toleràncies admeses per la direcció facultativa que hauran de ser corregides pel contractista.

Les toleràncies màximes admeses seran:

- replantejament: 2,5 per mil i variacions de +-10 cm.

- angle de talús: +2%

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

El mesurament es calcularà segons alçament topogràfic dels perfils transversals d'excavació necessaris ordenats per la Direcció Facultativa de les obres.

FARCIMENTS

Descripció

Consisteix en l'extensió y compactació de sòls procedents d'excavacions o de pedrera per a farciment de rases, pous, extradós d'obres de fàbrica o zones de farciment per recréixer el seu rasant i aconseguir la cota indicada en projecte.

Posada en obra

Si al terreny en què ha d'asseure's el farciment hi ha corrents d'aigua superficial o subterrània serà necessari desviar-les prou allunyades de l'àrea on es vagi a realitzar el farciment abans de començar l'execució.

Les aportacions de material de farciment es realitzaran en capes de 20 cm. máximo, amb un gruix de les mateixes el més homogeni possible i cuidant d'evitar terrossos majors de 9 cm. El contingut en matèria orgànica del material de farciment serà inferior al 2%. La densitat de compactació serà la disposada en els altres documents del projecte i en el cas que aquesta no estigui definida serà de 100% de l'obtinguda en l'assaig Próctor Normal en les 2 últimes capes i del 95% en la resta.

No es treballarà amb temperatures menors a 2n C ni amb pluja sense l'aprovació de la direcció facultativa. Després de pluges no s'estendrà una nova capa fins que l'última s'hagi assecat, o s'escarificarà afegint la següent més seca de manera que la humitat final sigui l'adequada. En cas d'haver d'humitejar una capa es farà de forma uniforme sense entollades.

Les capes es compactaran de manera uniforme, totes les capes rebran el mateix nombre de passades, i es prohibirà o reduirà al màxim el pas de maquinària sobre el terreny sense compactar.

Per a terres de farciment sorrenques, s'utilitzarà la safata vibratòria com a maquinària de compactació.

Control i criteris d'acceptació i rebuig

Es realitzarà una inspecció cada 50 m3, i almenys una per rasa o pou rebutjant el farciment si la seva compactació no coincideix amb les qualitats especificades per la direcció facultativa o si presenta seients superficials.

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

El mesurament es calcularà segons alçament topogràfic dels perfils transversals  de farciment necessaris ordenats per la Direcció Facultativa de les obres.

TRANSPORT DE TERRES

Descripció

Operacions necessàries per traslladar a abocador els materials sobrants procedents de l'excavació i els enderrocs.

Posada en obra

S'establiran recorreguts de circulació a l'interior de l'obra per als camions, realitzant els buidatges, rampes o terraplens necessaris i comptant amb l'ajuda d'un auxiliar que guiï al conductor en les maniobres.

Les rampes per a la maquinària tindran el talús natural que exigeixi el terreny i si es transporten terres situades per sota de la cota 0,00 la seva amplària mínima serà de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes i amb pendents màximes del 12% en trams rectes o del 8% en trams corbs.

El camió es carregarà pels laterals o per la part posterior no passant en cap cas per sobre de la cabina.

Control i criteris d'acceptació i rebuig

Tant la disposició de les vies de circulació com les rampes i terraplens realitzats comptaran amb la supervisió i aprovació de la direcció facultativa.

La càrrega dels camions no excedirà en cap cas la màxima permesa per a cada aparell i en qualsevol cas el material no excedirà la part superior de la banyera, es protegirà amb lona i es netejarà el vehicle de fang abans d'accedir a la calçada pública.

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

El mesurament es calcularà aplicant el coeficient d'esponjament al material a transportar i considerant la distància a abocador.

2. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS, DE L'EXECUCIÓ I DE LES VERIFICACIONS

2.3. FONAMENTACIÓ

2.3.FONAMENTACIÓ

LLOSES

Descripció

Lloses horitzontals de formigó armat, per a fonamentació en sòls de mitjana a baixa qualitat.

Posada en obra

Abans d'abocar el formigó s'anivellarà, netejarà i piconarà lleugerament el fons de l'excavació. Tots els elements estranys que apareguin en els fons, seran retirats i substituïts per un sòl de compressibilitat similar a la del sòl trobat i serà compactat.

S'abocarà una capa de mínim 10 cm. de formigó de neteja sobre la superfície de l'excavació prèvia a la col·locació d'armadures. L'excavació del fons tindrà lloc immediatament abans de la posada en obra del formigó de neteja perquè el sòl mantingui les condicions inalterades.

S'aprofundirà un mínim de 0,5 a 0,8 m. per sota de la rasant encara que el ferm es trobi a menor profunditat.

El formigó s'abocarà des d'una altura no superior a 1 m. sobre el nivell del formigó fresc. El formigonat es realitzarà per capes el gruix del qual permeti una compactació completa de la massa. Es realitzarà un vibrat mecànic havent de refluir la pasta a la superfície.

Si hagués que fer juntes de formigonat, es consultarà amb la direcció facultativa situant-se en direcció el més normal possible a la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, es col·locaran lluny dels pilars, on els esforços tallants siguin menors. Abans de reprendre el formigonat es netejaran les juntes, es retirarà la capa de morter deixant els àrids al descobert i s'humitejarà la superfície.

Es faran juntes de retracció a distàncies màximes de 16 m.

Si la llosa és de gran cantell es vigilarà la calor d'hidratació del ciment perquè aquesta no es fisuri ni es combe.

Control, criteris d'acceptació i rebuig i verificacions a l'edifici acabat

Abans de l'execució, es realitzés la confirmació de l'estudi geotècnic, comprovant visualment o amb proves, que el terreny es correspon amb les previsions de projecte. El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació, la seva forma, dimensions, i el tipus i consistència del terreny s'incorporarà a la documentació final d'obra.

S'ha de comprovar que: el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst, l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic, el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques s'ajusten a les previstes, el terreny presenta una resistència i humitat similar a la suposada en l'estudi geotècnic no es detecten defectes evidents com a cavernes, falles, galeries, pous, corrents subterranis etc.

Es comprovarà que les distàncies entre els aqueixos de suports en el replantejament no pateixin variacions respecte de les especificades en projecte. Es farà control de la disposició de les armadures, tipus d'acer i diàmetre de les barres, per cada lot es farà una comprovació de la grandària de l'àrid i es comprovarà el cantell de la llosa, també es comprovarà l'adherència entre formigó i acer, juntes, unions amb altres elements, les operacions prèvies a l'execució, i l'abocament, compactació i curat del formigó.

Les toleràncies màximes admissibles seran:

- Cantell de la llosa: +-0,5 cm

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

El mesurament de lloses de fonamentació es realitzarà considerant el volum teòric de projecte. El formigó de neteja es valorarà segons planta teòrica de projecte multiplicat per profunditat real ordenada per la direcció facultativa.

SOLERES

Descripció

Capa resistent de formigó en massa o armat, situada sobre el terreny natural o sola de material de farciment la superfície superior del qual quedarà vista o rebrà un revestiment d'acabat.

Materials

- Formigó armat, segons el que disposa el punt específic d'aquest mateix Plec.

- Segellat de juntes: De material elàstic, fàcilment introduïbles en les juntes. Tindrà concedit el corresponent DIT.

- Fibres de polipropilé (si només es vol evitar la fisuració) o d'acer (si a més a més es vol augmentar la resistència del formigó).

- Separador: De poliestirè expandit, de 2 cm de gruix.

Posada en obra

S'abocarà el formigó del gruix indicat en projecte sobre el terreny net i compactat, la capa de sola o sobre la làmina impermeabilitzant si existeix.

Es col·locaran separadors al voltant de qualsevol element que interrompi la solera abans d'abocar el formigó i tindran una altura igual al gruix de la capa de formigó.

En el cas que porti maçàs, aquest es col·locarà en el terç superior de la capa de formigó amb l'única funció d'evitar la fisuració.

Si s'arma amb fibres d'acer es farà un vibrat correcte, de manera que les fibres no quedin en superfície.

Es faran juntes de retracció de gruix comprès entre 0,5 i 1 cm. a distàncies màximes de 6 m  de profunditat d'1/3 del gruix de la capa de formigó. El segellant s'introduirà en un calaix previst a la capa de formigó o realitzat posteriorment a màquina, entre les 24 i 48 hores posteriors a el formigonat.

En juntes de treball o altres discontinuïtats es disposaran elements connectors, tals com barres d'acer corrugat o un encadellat (si les càrregues que transmet no són elevades) de manera que les dues parts de la solera siguin solidàries.

La superfície s'acabarà mitjançant reglat i es curarà mitjançant reg sense produir deslavat.

Control, criteris d'acceptació i rebuig i verificacions a l'edifici acabat

Cada 100 m² o fracció es realitzarà un control de la compacitat del terreny, del gruix de la solera i planeitat mesura per regla de 3 m. es farà una inspecció general de la separació entre juntes i cada 10 m. de junta es comprovarà el seu gruix i altura.

Les toleràncies màximes admissibles seran:

- Gruix de capa de formigó: -1 cm i +1,5 cm.

- Planeitat: 5 mm en soleres lleugeres i pesades, i 3 mm en soleres semipesades i per a cambres frigorífiques.

- Gruix i altura de junta: -0,5 cm i +1 cm.

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

El mesurament es realitzarà considerant la superfície teòrica de projecte.

Condicions de conservació i manteniment

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes.

No s'alterarà la seva configuració o solicitacions sense valoració per tècnic competent.

Anualment, després de l'època de pluges, s'inspeccionaran les juntes i arquetes. Cada cinc anys s'inclourà la revisió de soleres per tècnic competent.

2. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS, DE L'EXECUCIÓ I DE LES VERIFICACIONS

2.5. TANCAMENTS

2.5.TANCAMENTS

BLOCS DE FORMIGÓ

Descripció

Tancaments constituïts per blocs de formigó units amb morter, que poden anar armats i revestits.

Materials

- Blocs de formigó:

Es facilitarà a la direcció facultatiu certificat de conformitat amb el marcat CE segons la norma harmonitzada UNE EN 771-3, declarant expressament la resistència a compressió, conductivitat tèrmica, durabilitat a cicles glaç-desglaç, absorció d'aigua,  aïllament acústic, expansió per humitat, permeabilitat al vapor i adherència. Si són caravista no presentaran defectes superficials en coloració, textura o escrostonis.

- Peça llinda:

Peça en forma de canal. No presentarà variacions dimensionals superiors a l'1 %, deformacions, lloi-us ni escrostonat d'arestes.

- Morter:

L'aglomerant empleat podrà ser ciment o mixt amb calç.

Ciment: compliran les especificacions disposades en el RC-08 i normes harmonitzades UNE EN 197-1 i 413-1 i les calçs segons normes UNE EN 459-1

El ciment se subministrarà acompanyat d'un albarà amb les dades exigides en la RC-08. Aniran acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat CE per organisme notificat i la declaració del fabricant CE de conformitat.

Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà en els mateixos envasos tancats en què va ser expedit. No arribarà a obra o altres instal·lacions d'ús, excessivament calent. S'emmagatzemarà en lloc ventilat i defensat de la intempèrie, humitat del sòl i parets.

Preferentment s'empraran ciments per a obra podent amb l'aprovació de la direcció d'obra emprar altres ciments comuns a excepció del CEM I i CEM II/I.

Poden emprar-se sorres naturals procedents de rius, mina i platja, o d'insistència, o bé barreja d'elles. El subministrador haurà de garantir documentalment el compliment del marcat CE, per a això cada càrrega anirà acompanyada per full de subministrament que estarà en tot moment a disposició de la Direcció de l'Obra, en la que figurin la declaració de conformitat del producte segons aquest marcat. Els àrids hauran de complir les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques, de granulometria i forma indicades en la norma harmonitzada UNE EN 13139.

S'admeten totes les aigües potables i les tradicionalment empleades. En cas de dubte, l'aigua complirà les condicions d'acidesa, pH, contingut de substàncies dissoltes, sulfats, clorurs, olis, greixos i d'hidrats de carboni determinats en normes UNE descrites en l'EHE.

En cas d'emprar additius el fabricant subministrarà l'additiu correctament etiquetatge i disposarà de marcat CE aportant la fitxa de declaració de conformitat al dit marcat i certificat de control de producció en fàbrica tot això segons norma harmonitzada UNE EN 934-3. La Direcció Facultativa haurà d'autoritzar la seva utilització i en la seva incorporació a la barreja se seguirà estrictament el que disposa el fabricant.

Les barreges preparades, envasades o a granel portaran el nom del fabricant i la quantitat d'aigua a afegir per obtenir les resistències desitjades.

S'emprarà morter per a fàbriques M 7,5 o superior.

- Formigó armat:

S'utilitza com a reforç i en punts singulars com a llindes, cantonades, unions... Haurà de complir amb les característiques disposades en aquest plec i en la normativa vigent per al formigó armat.

- Bandes elàstiques:

Poden col·locar-se com a base flexible entre el forjat i la base de l'envà, per evitar fissures o millorar l'aïllament acústic. Pot ser una planxa de fusta, feltre bituminós, suro natural o expandit, poliestirè expandit, etc.

Les característiques higrotèrmiques i acústiques dels materials són:

| Material | Conductivitat tèrmica (W/mK) | Índex de reducció acústica ponderat (dBA) | Densitat (Kg/ m3) | Factor de resistència al Vapor d'aigua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloc buit gruix 200 mm. | 0,909 | 47 | 860 | 10 |
| Bloc buit gruix 300 mm. | 1,154 | 53 | 585 | 10 |
| Bloc buit alleugerit gruix 300 mm. | 0,455 |  | 1050 | 6 |
| Bloc massís gruix 200 mm. | 0,286 | 53 | 840 | 6 |
| Bloc massís gruix 300 mm. | 0,316 | 56 | 860 | 6 |

En el comportament acústic no s'ha contemplat els revestiments. Les característiques dels materials posats en obra, tindran les prestacions assenyalades anteriorment o superiors, d'una altra manera, hauran de ser autoritzats prèviament per la direcció facultativa.

Per a més detall es tindrà en compte allò que s'ha especificat en el Catàleg d'Elements Constructius del Codi Tècnic de l'Edificació.

Posada en obra

Els  blocs es col·locaran a soga, amb la superfície d'adherència al morter humida formant filades horitzontals i aplomades amb juntes de gruix entre 10 i 15 mm. no havent de quedar morter a l'interior dels blocs ni la cambra si l'hagués.

No s'utilitzaran peces inferiors a mig bloc.

Un cop executades es protegiran de la pluja, calor, vent i glaçades.

S'usarà morter de consistència entre 15 i 19 cm. en con Abrams.

Si la fàbrica no es pot executar de cap vegada, es deixaran enjarjes especialment en cantonades o encontres de murs. Els murs es curaran durant 7 dies.

Les bandes elàstiques per millorar l'aïllament es col·locaran totalment adherides al forjat o als paraments verticals amb morters apropiats.

En murs esvelts, es col·locarà una peça llinda cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de blocs i rebuda amb morter, deixant lliure la canal de les peces. Es col·locarà armadura horitzontal en tota la longitud del tancament en la peça llinda. Es col·locarà armadura vertical en els buits d'un bloc de cada 5 a les filades parells i en dos blocs contigus e les filades imparelles, ancorats a la fonamentació i al cèrcol de rematada del mur. S'abocarà formigó en els buits en què s'ha col·locat l'armadura vertical, en capes d'altura no superior a 100 cm. i en el cèrcol format per les peces de llinda.

El rebut de cèrcol i elements de fusteria serà estanc de manera que es garanteixi un òptim aïllament acústic.

S'observaran escrupolosament les recomanacions d'execució d'encontres d'elements separadors verticals entre si i amb façanes especificades en el capítol del DB-HR del Codi Tècnic de l'Edificació.

Control, criteris d'acceptació i rebuig i verificacions a l'edifici acabat

Si els blocs de formigó tenen segell de qualitat, bastarà d'identificar-los, d'una altra manera se'ls faran assajos segons normes UNE de dimensions, forma, secció, índex massís, absorció, succió, pes, densitat, resistència i aïllament.

Si el ciment i la calç disposen de distintiu de qualitat reconegut oficialment es comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera es faran assajos. Per al ciment de resistència a compressió, temps de forjat, expansió, pèrdua al foc, residu insoluble, triòxid de sofre, clorurs, sulfurs, òxid d'alumini i puzolanitat, segons EHE i RC-08 i per a la calç es faran assajos químics, de finor de mòlt, forjat i estabilitat de volum.

En aigües no potables sense experiències prèvies es realitzaran assajos d'exponent d'hidrogen pH, substàncies dissoltes, sulfats, ió Clor Cl-, hidrats de carboni i substàncies orgàniques solubles en èter, segons EHE.

Es comprovaran la identificació, tipus, grandària i distintius de les sorres podent-se realitzar assajos de matèria orgànica, granulometria i fins que passen pel tamís 0,08 segons EHE.

Dels morters es comprovarà el tipus, dosificació i distintius, i es realitzaran assajos si la direcció de l'obra ho ordena de resistència a compressió i consistència amb Con d'Abrams.

La direcció facultativa podrà disposar la realització d'assajos d'aïllament a soroll aeri o limitació del temps de reverberació segons UNE EN-ISO 140-5 i 3382.

Es comprovarà el replantejament, execució de les fàbriques, morters, carregadors i reforços i la protecció de la fàbrica admetent toleràncies de:

- replantejament: +-10 mm. o +-20 entre aqueixos parcials o extrems, respectivament.

- faltes de morters: 30 mm. o 10 si va revestit o no, respectivament.

- afonament: 10 mm. en 3 m, o 30 mm. en tota la seva altura.

- horitzontalitat: 2 mm. per m.

- planeitat: 10 mm. per 2 m.

- toleràncies de les peces ceràmiques segons allò que s'ha expressat en la UNE EN 771-3.

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

Es mesurarà la superfície executada deduint buits.

Condicions de conservació i manteniment

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes.

Anualment es revisarà l'aparició de fissures, esquerdes, afonaments, escrostonats, humitats, deteriorament del material de segellat de les juntes... i si escau s'informarà de tècnic especialista.

Periòdicament es procedirà a la neteja de la façana amb aigua o amb àcids apropiats diluïts i raspall, evitant en tot cas les neteges per raig de sorra.

Cada 5 anys es realitzarà una revisió per tècnic especialista.

2. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS, DE L'EXECUCIÓ I DE LES VERIFICACIONS

2.13. REVESTIMENTS

2.13.1. PARAMENTS

2.13.2. SÒLS

2.13.3. FALSOS SOSTRES

2.13.REVESTIMENTS

Segons el que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació, el sòl ha de complir les condicions següents:

a) no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm;

b) els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%;

c) en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels que pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre.

En zones de circulació no es podrà disposar un esglaó aïllat, ni dos consecutius.

Excepte en edificis d'ús Residencial Habitatge, la distància entre el pla d'una porta d'accés a un edifici i l'esglaó més pròxim a ella serà major que 1200 mm i que l'amplària del full.

d) en el cas de sòls flotants, es cuidarà que el material aïllant cobreixi tota la superfície del forjat i no es vegi interrompuda la seva continuïtat i evitant també els contactes rígids amb els paraments perimetrals.

CERÀMICS

Descripció

Revestiments de sòls i escales en interiors i exteriors amb rajoles ceràmiques o mosaic ceràmic de vidre.

Materials

- Rajoles:

Poden ser gres esmaltat, porcelànic o rústic, taulellet català, fang olla o rajola. Estaran exemptes d'esquerdes o taques i disposaran de marcat CE segons norma harmonitzada UNE EN 14411.

- Mosaic:

De peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de taulellets de vidre.

- Bases:

Entre el suport i l'enrajolat es col·locarà una base de sorra, que pot portar un conglomerant hidràulic, o una base de morter pobre, per regularitzar, anivellar, reomplir i dessolidaritzar, o base de morter armat per repartir càrregues. En comptes de base també es pot col·locar un pel·lícula de polietilè, feltre lluminós o estoreta especial.

- Material d'agarri:

Pot aplicar-se una capa grossa de morter tradicional, o una capa de regularització i sobre ella una capa fina d'adhesius cementós o hidràulics o adhesius de resines de reacció.  Les característiques del morter es dissenyaran en funció del tipus de suport i el gruix de la capa segons la recomanacions publicades per AFAM i del fabricant.

Les barreges preparades, envasades o a granel portaran el nom del fabricant, la quantitat d'aigua a afegir per obtenir les resistències desitjades i disposaran de garantia documental del compliment del marcat CE i hauran de complir les condicions indicades en les normes harmonitzades UNE EN 998-2 per a morters d'obra o la UNE EN 12004 per a adhesius. La determinació del tipus d'adhesiu es realitzarà en funció del tipus de suport, la seva absorció i l'ambient exposat segons la recomanacions publicades per AFAM i del fabricant.

- Material de rejuntada:

Lletada de ciment Pòrtland o morter de juntes.

Les característiques higrotèrmiques dels materials contemplats en el projecte són:

| Material | Conductivitat tèrmica (W/mK) | Densitat (Kg/m3) | Factor de resistència al Vapor d'aigua |
| --- | --- | --- | --- |
| Plaqueta o rajola ceràmica | 1,000 | 2000 | 30 |
| Plaqueta o rajola de gres | 2,300 | 2500 | 30 |

Les característiques dels materials posats en obra, tindran les prestacions assenyalades anteriorment o superiors, d'una altra manera, hauran de ser autoritzats prèviament per la direcció facultativa.

Per a més detall es tindrà en compte allò que s'ha especificat en el Catàleg d'Elements Constructius del Codi Tècnic de l'Edificació.

Posada en obra

La superfície a revestir estarà neta, sense deformacions, rugosa i lleugerament humida si el rebut es va a fer amb morter i seca (humitat màxima del 3 %) si es fa amb pasta adhesiva. Sobre superfícies de formigó és necessari esperar entre 40 i 60 dies després del formigonat. Si és necessari es picarà la superfície o se li aplicarà una emprimació per augmentar l'adherència i s'aplicaran productes especials per endurir superfícies disgregables.

Durant la posada en obra s'evitaran corrents d'aire, l'assolellada directa i la temperatura serà d'entre 5 i 30º C.

Si el rebut es realitza amb morter, s'empolvorarà ciment amb el morter encara fresc abans de col·locar les rajoles que estaran lleugerament humides. La rejuntada es farà 24 h. després de la col·locació, amb lletada de ciment si les juntes tenen una amplària menor de 3 mm i amb morter de ciment amb sorra gaire fina si l'amplària és major. L'amplària mínima de les juntes serà d'1,5 mm. També podran emprar-se morters específics de juntes en aquest cas s'estendrà el que disposi el fabricant.

Si es va a utilitzar adhesiu, la humitat del suport serà com a màxim del 3 %. L'adhesiu es col·locarà en quantitat segons les indicacions del fabricant i s'asseuran les rajoles sobre ella en el període de temps obert de l'adhesiu.

Es respectaran les juntes estructurals de l'edifici i es reompliran amb junta prefabricada, amb fixació de metall inoxidable i manxa elàstica de neoprè o material elàstic i fons de junta compressible. En la trobada amb elements verticals o entre paviments diferents es deixaran juntes constructives. Es deixaran juntes de dilatació en quadrícules de 5 x 5 m en exterior i 9 x 9 m. en interior.

Control, criteris d'acceptació i rebuig i verificacions a l'edifici acabat

El constructor facilitarà document d'identificació de les rajoles i informació de les seves característiques tècniques, tindran marca AENOR i en usos exigents o quan la direcció d'obra ho disposi se'ls faran assajos de característiques dimensionals, resistència a flexió, a taques després de l'abrasió, pèrdua de brillantor, resistència al ratllat, lliscament a la glaçada i resistència química. En l'embalatge s'indicarà el nom del fabricant i el tipus de rajola.

Si el ciment disposa de distintiu de qualitat reconegut oficialment es comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera es faran assajos de resistència a compressió, temps de forjat, expansió, pèrdua al foc, residu insoluble, triòxid de sofre, clorurs, sulfurs, òxid d'alumini i puzolanitat, segons EHE i RC-08.

En aigües no potables sense experiències prèvies es realitzaran assajos d'exponent d'hidrogen pH, substàncies dissoltes, sulfats, ió Clor Cl-, hidrats de carboni i substàncies orgàniques solubles en èter, segons EHE.

Es comprovarà la identificació, tipus, grandària i distintius de les sorres realitzant assajos si la direcció d'obra ho disposa de matèria orgànica, granulometria i fins que passen pel tamís 0,08.

Dels morters preparats en obra es comprovarà el tipus, dosificació i es realitzaran assajos de resistència mecànica i consistència amb Con d'Abrams. Els morters envasaments o a granel es comprovarà el marcat CE, el tipus i distintius de qualitat.

En el cas d'utilitzar adhesius es requerirà marcat CE, declaració CE de conformitat i informe d'assaig inicial de tipus de producte expedit per laboratori notificat.

Les toleràncies màximes admissibles seran:

- Planeitat entre rajoles adjacents: +-1 mm.

- Desviació màxima: +- 4 mm. per 2 m.

- Alienació de juntes de col·locació: +- 2 mm. per 1 m.

- Desnivell horitzontalitat: 0,5 %.

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

Es mesurarà la superfície  executada, deduint buits majors de 0,5 m2.

Condicions de conservació i manteniment

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes.

Regularment es realitzarà una neteja amb aigua i detergent adequat.

Periòdicament es comprovarà que no hi ha peces fisurades, trencades o despreses en aquest cas és necessari avisar a un tècnic qualificat.

El material de rejuntada es revisarà i renovarà si fos necessari cada 5 anys. En aquest treball s'emprarà lletada de ciment blanc o material específic per a la rejuntar.

PEDRA

Descripció

Revestiments de sòls i escales en interiors i exteriors amb peces de pedra natural o artificial.

Materials

- Pedra:

Pot ser natural, de granit, quarsita, pissarra o arenosa i tindrà acabat mat o brillant, toscat, abujardado, a tall de serra...

Pot ser artificial composta per aglomerant, àrids, lloses de pedra triturada i colorants inalterables, d'acabat desbastat, per polir en obra o polit, rentat àcid...

- Llambordes:

De pedra: de roca granítica de gra no gros, de constitució homogènia, compacta, sense nòduls ni fissures, i no meteoritzat.

De formigó, de resistència característica mínima de 550 kp/cm² als 28 dies, amb o sense acobli.

- Bases:

Entre el suport i l'enrajolat es col·locarà una base de sorra, que pot portar un conglomerant hidràulic, o una base de morter pobre, per regularitzar, anivellar, reomplir i dessolidaritzar, o base de morter armat per repartir càrregues. En comptes de base també es pot col·locar un pel·lícula de polietilè, feltre lluminós o estoreta especial.

- Material d'agarri:

Pot aplicar-se una capa grossa de morter tradicional, o una capa de regularització i sobre ella una capa fina d'adhesius cementós o hidràulics o adhesius de resines de reacció.  Les característiques del morter es dissenyaran en funció del tipus de suport i el gruix de la capa segons la recomanacions publicades per AFAM i del fabricant.

Les barreges preparades, envasades o a granel portaran el nom del fabricant, la quantitat d'aigua a afegir per obtenir les resistències desitjades i disposaran de garantia documental del compliment del marcat CE i hauran de complir les condicions indicades en les normes harmonitzades UNE EN 998-2 per a morters d'obra o la UNE EN 12004 per a adhesius. La determinació del tipus d'adhesiu es realitzarà en funció del tipus de suport, la seva absorció i l'ambient exposat segons la recomanacions publicades per AFAM i del fabricant.

- Material de rejuntada:

Lletada de ciment o morter de juntes.

Les característiques higrotèrmiques dels materials contemplats en el projecte són:

| Material | Conductivitat tèrmica (W/mK) | Densitat (Kg/m3) | Factor de resistència al Vapor d'aigua |
| --- | --- | --- | --- |
| Granit | 2,800 | 2600 | 10000 |
| Arenosa | 3,000 | 2400 | 50 |
| Calcària | 1,700 | 2095 | 150 |
| Marbre | 3,500 | 2700 | 10000 |

Les característiques dels materials posats en obra, tindran les prestacions assenyalades anteriorment o superiors, d'una altra manera, hauran de ser autoritzats prèviament per la direcció facultativa.

Per a més detall es tindrà en compte allò que s'ha especificat en el Catàleg d'Elements Constructius del Codi Tècnic de l'Edificació.

Posada en obra

Durant la posada en obra s'evitaran corrents d'aire i assolellada directa, i la temperatura serà d'entre 5 i 30è C.

Quan la col·locació sigui amb morter s'empolvorarà amb ciment quan encara estigui fresc abans de col·locar les rajoles humitejades prèviament i deixant juntes mínimes d'1 mm. Les juntes es reompliran amb lletada de ciment o material de juntes.

Les lloses de pedra es col·locaran sobre una capa de sorra de 30 mm., piconades, anivellades i enrasades, deixant juntes de 8 mm. mínim, i pendent del 2 %. Les juntes es reompliran amb ciment amb sorra.

Les rajoles de formigó es col·locaran sobre una capa de morter de ciment i sorra  de 25 mm. de gruix, prèviament humitejades i conforme es vagi estenent el morter. Les juntes es reompliran amb lletada de ciment i sorra.

Les llambordes de pedra es col·locaran sobre una capa de morter de 80 mm., en tires paral·leles, alternades amb ample màxim de 10 mm., piconant-les a cop de test, amb pendent mínima del 2 % i col·locant vorades en els laterals. Les juntes es reompliran amb lletada de ciment amb sorra que s'humitejarà durant 15 dies.

Un cop seca la lletada del farciment de les juntes, es netejarà la superfície, que quedarà enrasada, contínua i uniforme.

Es deixaran juntes de dilatació en quadrícules de 5 x 5 m. a l'exterior farcides amb material elàstic i fons de junta compressible i de 9 x 9 m. a l'interior.

Passats 5 dies des de la col·locació es poliran les pedres podent deixar-se mat, brillant o vitrificat.

Control, criteris d'acceptació i rebuig i verificacions a l'edifici acabat

Per a peces d'exteriors s'exigirà marcat CE i fitxa de declaració de conformitat. S'identificaran totes les peces de pedra natural o de formigó, comprovant el seu tipus, dimensions, color i acabat superficial, en cada subministrament. Es comprovarà que els fragments que es produeixen en copejar les pedres tinguin arestes vives i que les pedres no tinguin imperfeccions com a esquerdes, carboneres , nòduls... A criteri de la direcció facultativa a es faran assajos de resistència a compressió, a flexió i d'absorció d'aigua, d'heladicitat i desgast segons normes harmonitzades UNE EL 1341/2/3 i la resta de normes que les desenvolupen.

Si el ciment disposa de distintiu de qualitat reconegut oficialment es comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera es faran assajos de resistència a compressió, temps de forjat, expansió, pèrdua al foc, residu insoluble, triòxid de sofre, clorurs, sulfurs, òxid d'alumini i puzolanitat, segons EHE i RC-08.

En aigües no potables sense experiències prèvies es realitzaran assajos d'exponent d'hidrogen pH, substàncies dissoltes, sulfats, ió Clor Cl-, hidrats de carboni i substàncies orgàniques solubles en èter, segons EHE.

Es comprovarà la identificació, tipus, grandària i distintius de les sorres realitzant assajos de matèria orgànica, granulometria i fins que passen pel tamís 0,08 segons EHE si no disposen de segell de garantia.

Dels morters preparats en obra es comprovarà el tipus, dosificació i es realitzaran assajos de resistència mecànica i consistència amb Con d'Abrams. Els morters envasaments o a granel es comprovarà el marcat CE, el tipus i distintius de qualitat.

Toleràncies màximes admissibles:

- Dimensions en rajoles de pedra: +-0,3 %.

- Dimensions en llambordes de pedra: +-10 mm.

- Coeficient d'absorció en peces prefabricades escaló: 15 %

- Resistència al desgast en peces prefabricades escaló: 2,5 %.

- Planeitat en sòls de rajoles de pedra, de formigó, plaques de formigó armades i llambordes de formigó: 4 mm. per 2 m.

- Planeitat en sòls de lloses de pedra: 6 mm per 2 m.

- Planeitat en escalons: 4 mm. per m.

- Celles en sòls de rajoles de pedra, de formigó, i escalons: 1 mm.

- Celles en sòls de plaques de formigó armades i llambordes de formigó: 2 mm.

- Celles en sòls de lloses de pedra: 4 mm.

- Horitzontalitat sòls: 0,5 %.

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

Es mesurarà la superfície  executada, deduint buits majors de 0,5 m2.

Condicions de conservació i manteniment

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes.

Regularment es realitzarà una neteja amb aigua i detergent adequat.

Periòdicament es comprovarà que no hi ha peces fisurades, trencades o despreses en aquest cas és necessari avisar a un tècnic qualificat.

Cada 2 anys s'aplicaran productes abrillantadors.

El material de rejuntada es revisarà i renovarà si fos necessari cada 5 anys. En aquest treball s'emprarà lletada de ciment blanc o material específic per a la rejuntada.

2. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS, DE L'EXECUCIÓ I DE LES VERIFICACIONS

2.9. INSTAL·LACIONS

2.9.1. LAMPISTERIA

2.9.2. SANEJAMENT

2.9.3. ELECTRICITAT

2.9.INSTAL·LACIONS

2.9.1. LAMPISTERIA

Descripció

Comprèn la instal·lació de distribució des de l'escomesa fins a l'edifici, la distribució interior i tots els aparells sanitaris, aixetes... per a abastament d'aigua sanitària freda i calent i reg.

Materials

- Tubs i accessoris: Per a escomesa i distribució podran ser de fosa, polietilè..., per a aigua freda de coure, acer galvanitzat, polietilè... per a aigua calenta de polietilè reticulat, polipropilé, polibutilé, acer inoxidable... i per a reg de PE rígid.

- Els tubs de coure aniran acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat CE segons la norma harmonitzada UNE EN 1057, declarant expressament la reacció al foc, resistència a l'aixafament, resistència a la pressió, toleràncies dimensionals, resistència a les altes temperatures, soldabilitat, estanquitat a gasos i líquids i durabilitat de les característiques anteriors. A més a més comptaran amb un marcat permanent en què s'especifiqui la seva designació cada 60 cm.

- Claus i vàlvules.

- Arquetes per a escomesa i registre.

- Aixetes.

- Comptador.

- Aparells sanitaris.

Posada en obra

La instal·lació s'adaptarà al que disposa l'Exigència "Subministrament d'Aigua" desenvolupada en el Document Bàsic de Salubritat del Codi Tècnic de l'Edificació, Reial Decret 1027/2007 Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis RITE, normes de l'empresa subministradora i normes UNE corresponents.

Els materials emprats en la xarxa seran resistents a la corrosió, no presentaran incompatibilitat electroquímica entre si, seran resistents a les temperatures de servei o al mínim de 40è.

Les canonades enterrades es col·locaran respectant les distàncies a altres instal·lacions i protegides de la corrosió, esforços mecànics i glaçades.

L'escomesa serà accessible, amb clau de presa,  tindrà un sol ramal i disposarà clau de tall exterior al límit de l'edifici. Igual que la resta de la instal·lació quedarà protegida de temperatures inferiors a 2º C.

Es disposarà un filtre davant el comptador que retingui els residus de l'aigua.

El comptador general s'albergarà en un armari o arqueta segons condicions de l'empresa subministradora al costat de claus de tall general, de pas, de comptador i de retenció. En edificis de diversos propietaris, els divisionaris s'ubicaran en planta baixa, en un armari o cambra ventilat, il·luminat, amb desguàs i segur. Es col·locaran claus de pas en els muntants verticals de què sortiran les derivacions particulars que han de discórrer per zones comunes de l'edifici.

Es disposaran sistemes antiretorn després dels comptadors, en la base de les ascendents, abans dels equips de tractament d'aigua, als tubs d'alimentació no destinats a usos domèstics i abans dels aparells de climatització o refrigeració.

Les canonades es col·locaran distanciades un mínim de 3 cm. entre elles i dels paraments i aïllades amb escumes elastòmeres o conductes plàstics i fixades de manera que puguin dilatar-se lliurement. Quan es prevegi la possibilitat de condensacions en les mateixes, es col·locaran aïllants o conductes plàstics a manera de paravapor.

La separació entre tubs d'ACS i aigua freda serà de 4 cm., de 3 cm. amb canonades de gas i de 30 cm. amb conductes d'electricitat o telecomunicacions.

Es col·locaran tubs passamurs on les canonades travessin forjats o paraments. Les canonades quedaran fixades de manera que puguin dilatar-se lliurement, i no es produeixin fletxes majors de 2 mm. Les canonades d'aigua calenta tindran un pendent del 0,2 % si la circulació és forçada, i del 0,5 % si és per gravetat.

Si fos necessària la seva instal·lació, el grup motobomba es col·locarà en planta baixa o soterrani cuidant l'aïllament acústic de la sala en què s'ubiqui. disposant de bancada adequada i evitant qualsevol transmissió de vibracions per elements rígids o estructurals per a això es disposaran connectors flexibles.

Han d'utilitzar-se elements elàstics i sistemes antivibratoris en les subjeccions o punts de contacte que produeixin vibracions entre les instal·lacions i els elements constructius.

Les unions entre canonades seran estanques. En tubs d'acer galvanitzat les unions seran roscades d'acord amb la UNE 10242:95. Els tubs de coure podran soldar-se o utilitzar maneguins mecànics i en el cas dels tubs plàstics se seguiran les indicacions del fabricant.

Finalment es col·locaran els aparells sanitaris reomplint amb silicona neutra fungicida les fixacions i juntes. Disposaran de tancament hidràulic mitjançant sifó. Si els aparells són metàl·lics es connectaran a la presa de terra. Els inodors comptaran amb marcat CE i seguiran les especificacions imposades en la norma UNE EN 997.

Control, criteris d'acceptació i rebuig i verificacions a l'edifici acabat

S'identificaran tots els materials i components comprovant el seu marcat, diàmetres, conformitat amb el projecte i que no siguin defectuosos. Portaran distintius MICT, ANAIP i AENOR. Si la direcció facultativa ho disposa, als tubs se'ls faran assajos per tipus i diàmetre segons normes UNE, d'aspecte, mesures, toleràncies, de tracció i d'adherència, gruix mitjà, massa i uniformitat del recobriment galvànic.

Es comprovarà que les conduccions, dispositius, i la instal·lació en general, tenen les característiques exigides, han estat col·locats segons les especificacions de projecte.

Es faran proves de servei a tota la instal·lació: de pressió, estanquitat, comprovació de la xarxa baix pressió estàtica màxima, circulació de l'aigua per la xarxa, cabal i pressió residual de les boques d'incendi, grup de pressió, simultaneïtat de consum, i cabal en el punt més allunyat.

Per a això l'empresa instal·ladora omplirà la instal·lació d'aigua amb les aixetes terminals obertes per garantir la purga després d'això es tancarà el circuit i es carregarà a la pressió de prova. Per a instal·lacions de canonades metàl·liques es realitzaran les proves segons la UNE 100151:88 i per a les termoplàstiques i multicapes la norma UNE ENV 2108:02

En el cas d'ACS es realitzaran les proves de cabal i temperatura en els punts d'aigua, cabal i temperatura contemplant la simultaneïtat, temps en obtenció d'aigua a la temperatura estipulada a l'aixeta més allunyat, mesurament de temperatures de xarxa i comprovació de gradient de temperatura en l'acumulador entre l'entrada i sortida que ha de ser inferior a 3ºC.

Les toleràncies màximes admissibles seran:

- Dimensions d'arqueta: 10 %

- Enrasament paviment: 5 %

- Horitzontalitat dutxes i banyeres: 1 mm. per m.

- Nivell de lavabo, aigüera, inodors, bidets i abocadors: +-10 mm.

- Caiguda frontal respecte a pla horitzontal de lavabo i aigüera: 5 mm.

- Horitzontalitat en inodors, bidets i abocadors: 2 mm.

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

Es mesurarà la unitat o longitud acabada i provada.

Condicions de conservació i manteniment

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes.

Cada 6 mesos es realitzarà una revisió per detectar possibles degotaments o taques per humitat i la comprovació del bon funcionament de les claus de pas.

Qualsevol manipulació dels aparells sanitaris estarà limitada a personal qualificat que prèviament haurà tancat les claus de pas corresponents.

Si la instal·lació roman inutilitzada per més de 6 mesos, serà necessari buidar el circuit sent necessari per a la nova posada en servei el rentat del mateix.

La rejuntada de les bases dels sanitaris es realitzarà cada 5 anys, eliminant totalment l'antic i substituint-ho per un segellant adequat.

2.9.2. SANEJAMENT

Descripció

Instal·lacions destinades a l'evacuació d'aigües pluvials i fecals fins a l'escomesa, fossa sèptica o sistema de depuració, podent fer-se mitjançant sistema unitari o separatiu.

Materials

- Arquetes.

- Col·lectors i baixants de formigó, plàstic, fosa, gres, coure, etc. En el cas de canonades de fosa aniran acompanyades de la declaració de conformitat amb el marcat CE segons la norma harmonitzada UNE EN 877 declarant expressament descripció i ús, reacció al foc, resistència a la pressió interior, al xoc, toleràncies dimensionals,estanquitat i durabilitat.

- Desguassos i derivacions fins a baixants de plàstic i plom.

- Pots sifònics.

- Altres elements: en algunes ocasions poden portar també columna de ventilació, separador de greixos i fangs o hidrocarburs, pous de registre, bombes d'elevació, sondes de nivell, etc.

Posada en obra

La instal·lació s'adaptarà al que disposa l'Exigència "Evacuació d'aigües" desenvolupada en el Document Bàsic de Salubritat del Codi Tècnic de l'Edificació, a les normes UNE corresponents, a les Normes de l'empresa subministradora del servei i a les Ordenances Municipals.

Els col·lectors poden disposar-se enterrats o penjats. Si van enterrats els trams seran rectes i el pendent uniforme mínima del 2% amb arquetes cada 15 m. en trams rectes, en la trobada entre baixant i col·lector i en canvis de direcció i secció. Abans de la connexió al clavegueram es col·locarà una arqueta general sifònica de registre. Les arquetes recolzaran sobre llosa de formigó i les seves parets estaran perfectament esquerdejades i brunyides o seran de formigó o materials plàstics i les trobades entre parets es faran en forma de mitja canya.

En col·lectors suspesos la pendent mínima serà de l'1,5 % i es col·locaran maneguins de dilatació i en cada trobada o cada 15 m. es col·locarà un tap de registre. Es col·locaran maneguins passatubs per travessar forjats o murs, evitant que quedin unions de canonades al seu interior. Els canvis de direcció es faran amb colzes de 45è i es col·locaran abraçadores a una distància que evitin fletxes majors de 3 mm.

La unió entre desguassos i baixants es farà amb la màxima inclinació possible, mai menor de 45è.

Han d'utilitzar-se elements elàstics i sistemes antivibratoris en les subjeccions o punts de contacte que produeixin vibracions entre les instal·lacions i els elements constructius.

Les baixants s'instal·laran aplomades, es mantindran separades de paraments i sobrepassaran l'element més alt de l'edifici i quedaran distanciades 4 m. de buits i finestres. En cas d'instal·lar ventilacions secundàries es cuidarà que no puguin ser obstruïdes per brutícia o ocells. Per a baixants majors de 10 plantes es disposaran esquivaments intermedis per disminuir l'impacte de caiguda.

Si els col·lectors són de plàstic, la unió es farà per endoll, o introduint un tub 15 cm en l'altre, i en ambdós casos se segellarà la unió amb silicona. La xarxa horitzontal i les arquetes seran completament hermètiques.

Les fosses sèptiques i els pous prefabricats comptaran amb marcat CE segons norma harmonitzada UNE EN 12566  i recolzaran sobre bases de sorra. Abans de posar en funcionament la fossa, s'omplirà d'aigua per comprovar possibles assentaments del terreny.

Han de disposar-se tancaments hidràulics de registre a la instal·lació que impedeixin el pas de l'aire contingut en ella als locals. Per a això es disposaran sifons individuals en cada aparell, pots sifònics, claveguerons sifònics i arquetes sifòniques no col·locant en sèrie tancaments hidràulics.

L'altura mínima del tancament hidràulic serà de 50 mm. per a usos continus i 70 mm. per a discontinus.

S'instal·laran subsistemes de ventilació tant en les xarxes de fecals com en les pluvials.

Control, criteris d'acceptació i rebuig i verificacions a l'edifici acabat

S'identificaran els tubs, es comprovaran els tipus, diàmetres i marcats. Els tubs de PVC, portaran distintiu ANAIP i si ho disposa la Direcció d'Obra es faran assajos segons normes UNE d'identificació, aspecte, mesures i toleràncies. Els tubs de formigó disposaran de marcat CE segons UNE EN 1916  declarant expressament ús previst, resistència a l'aixafament dels tubs i peces complementàries, resistència longitudinal a flexió, estanquitat enfront de l'aigua dels tubs, peces complementàries i juntes, condicions de durabilitat i d'ús apropiades per a l'ús previst, durabilitat de les juntes.

Els pous disposaran de marcat CE segons UNE EN 1917 declarant expressament l'ús previst i descripció, grandària de l'obertura-dimensions, resistència mecànica, capacitat per suportar la càrrega de qualsevol dels patés, estanquitat enfront de l'aigua i durabilitat.

Es comprovarà la correcta situació i posició d'elements, les seves formes i dimensions, la qualitat dels materials, el pendent, la verticalitat, les unions, les rematades de ventilació, les connexions, l'enrasament superior de fosses sèptiques i pous de decantació amb paviment, la lliure dilatació dels elements respecte a l'estructura de l'edifici, i en general una correcta execució de la instal·lació d'acord amb les indicacions de projecte.

Es faran proves de servei comprovant l'estanquitat de conduccions, baixants i desguassos, així com de fosses sèptiques i pous de decantació.

La xarxa horitzontal es carregarà per parts o en la seva totalitat amb aigua a pressió d'entre 0,3 i 0,6 mbar durant 10 minuts. Es comprovarà el 100 % d'unions, entroncaments i derivacions.

També es pot realitzar la prova amb aire o amb fum espès i de forta olor.

Els pous i arquetes se sotmetran a proves d'ompliment.

Es comprovarà el funcionament correcte dels tancaments hidràulics de manera que no es produeixin pèrdues d'aigua per l'accionament de descàrregues que deixin el tancament per sota de 25 mm.

Es realitzaran proves de buidatge obrint les aixetes en el mínim cabal i comprovant que no es produeixen acumulacions en 1 minut.

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

Es mesurarà la unitat o longitud acabada i provada.

Condicions de conservació i manteniment

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes.

No es pot modificar o canviar l'ús de la instal·lació sense prèvia consulta d'un tècnic especialista.

Els claveguerons, pots sifònics i sifons individuals hauran de romandre sempre amb aigua, perquè no es produeixin males olors.

2 vegades a l'any es netejaran i revisaran: claveguerons, pots sifònics i conductes de ventilació de la instal·lació i en el cas d'existir les arquetes separadores de greixos.

Un cop a l'any es revisaran col·lectors suspesos, arquetes clavegueró, pous de registre i si escau, bombes d'elevació.

Revisió general de la instal·lació cada 10 anys, realitzant neteja d'arquetes a peu de baixant, de pas i sifòniques, podent ser amb major freqüència en el cas de detectar olors.

2.9.5. ELECTRICITAT

Descripció

Formada per la xarxa de captació i distribució d'electricitat en baixa tensió que transcorre des de l'escomesa fins als punts d'utilització i de posada a terra que connecta la instal·lació a elèctrodes enterrats a la terra per reconduir fugues de corrent.

Materials

- Escomesa.

- Línia repartidora.

- Comptadors.

- Derivació individual.

- Quadre general de protecció i distribució: Interruptors diferencials i magnetotèrmics.

- Interruptor control de potència.

- Instal·lació interior.

- Mecanismes d'instal·lació.

- Elèctrode de metalls estables enfront de la humitat i l'acció química del terreny.

- Línies enllaç amb terra. Habitualment un conductor sense coberta.

- Arqueta de posada a terra.

- Preses de corrent.

Posada en obra

Compliran el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del 2 d'agost de 2002 i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, les Normes pròpies de la companyia subministradora i les normes UNE corresponents.

Les arquetes es col·locaran a distàncies màximes de 50 m. i en canvis de direcció en circuits, canvis de secció de conductors, derivacions, encreuaments de calçada i escomeses a punts de llum.

La caixa general de protecció estarà homologada, s'instal·larà prop de la xarxa de distribució general i quedarà encastada en el parament a un mínim de 30 cm. del sòl i segons les disposicions de l'empresa subministradora i el més allunyada possible d'instal·lacions d'aigua, gas, telèfon, etc. Les portes estaran protegides contra la corrosió i no podran introduir-se materials estranys a través d'elles.

La línia repartidora anirà per zones comunes i a l'interior de tubs aïllants.

El recinte de comptadors estarà revestit de materials no inflamables, no ho travessaran altres instal·lacions, estarà il·luminat, ventilat de forma natural i disposarà de clavegueró.

Les derivacions individuals discorreran per parts comunes de l'edifici per tubs enterrats, encastats o adossats, sempre protegides amb tubs aïllants, comptant amb un registre per planta. Si les tapes de registre són de material combustible, es revestiran interiorment amb un material no combustible i en el part inferior dels registres es col·locarà una placa tallafoc. Les derivacions d'una mateixa canaleta es col·locaran a distàncies a eix de 5 cm. com a mínim.

Els quadres generals de distribució s'encastaran o fixaran, el mateix que els interruptors de potència. Aquests últims es col·locaran prop de l'entrada de l'habitatge a una altura compresa entre 1,5 i 2 m.

Els tubs de la instal·lació interior aniran per regates amb registres a distàncies màximes de 15 m. Les regates verticals se separaran almenys 20 cm. de cèrcol, la seva profunditat serà de 4 cm. i la seva amplària màxima el doble de la profunditat. Si hi ha regates paral·leles als dos costats del mur, estaran separades 50 cm. Es cobriran amb morter o guix. Els conductors s'uniran en les caixes de derivació, que se separaran 20 cm. del sostre, les seves tapes estaran adossades al parament i els tubs aïllants s'introduiran almenys 0,5 cm. en elles.

Segons allò que s'ha especificat en el Codi Tècnic de l'Edificació les llums utilitzades a la instal·lació d'il·luminació tindran limitada les pèrdues dels seus equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no superarà els valors indicats a les taules següents:

Llums de descàrrega

|  | Potència total del conjunt (W) | Potència total del conjunt (W) | Potència total del conjunt (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Potència nominal de llum (W) | Vapor de mercuri | Vapor de sodi alta pressió | Vapor halogenurs metàl·lics |
| 50 | 60 | 62 | - |
| 70 | - | 84 | 84 |
| 80 | 92 | - | - |
| 100 | - | 116 | 116 |
| 125 | 139 | - | - |
| 150 | - | 171 | 171 |
| 250 | 270 | 277 | 270 (2.15 A) 277 (3 A) |
| 400 | 425 | 435 | 425 (3.5 A) 435 (4.6 A) |

NOTA: Aquests valors no s'aplicaran als balastos d'execució especial tals com seccions reduïdes o reactàncies de doble nivell.

Llums halògenes de baixa tensió

| Potència nominal de llum (W) | Potència total del conjunt (W) |
| --- | --- |
| 35 | 43 |
| 50 | 60 |
| 2x35 | 85 |
| 3x25 | 125 |
| 2x50 | 120 |

Per a la posada a terra es col·locarà un cable al voltant de l'edifici a què es connectaran els elèctrodes situats en arquetes de registre. Les unions entre elèctrodes es faran mitjançant soldadura autògena. Les piques es clavaran per trams mesurant la resistència a terra. En comptes de piques es pot col·locar una placa vertical, que sobresurti 50 cm del terreny coberta amb terra argilosa.

Control, criteris d'acceptació i rebuig i verificacions a l'edifici acabat

Portaran la marca AENOR tots els conductors, mecanismes, aparells, cables i accessoris. Els comptadors disposaran de distintiu MICT. Els instal·ladors seran professionals qualificats amb la corresponent autorització.

Segons allò que s'ha especificat en el Codi Tècnic de l'Edificació les llums fluorescents compliran amb els valors admesos pel Reial Decret 838/2002 pel qual s'estableixen els requisits d'eficiència energètica dels balastos de llums fluorescents.

Es comprovarà que els conjunts de les llums i els seus equips auxiliars disposen d'un certificat del fabricant que acrediti la seva potència total.

Es comprovarà la situació dels elements que componen la instal·lació, que el traçat sigui l'indicat en projecte, dimensions, distàncies a altres elements, accessibilitat, funcionalitat, i qualitat dels elements i de la instal·lació.

Finalment es faran proves de servei comprovant la sensibilitat d'interruptors diferencials i el seu temps de tir, resistència a l'aïllament de la instal·lació, la tensió de defecte, la posada a terra, la continuïtat de circuits, que els punts de llum emeten la il·luminació indicada, funcionament de motors i grups generadors. La tensió de contacte serà menor de 24 V o 50 V, segons siguin locals humits o secs i la resistència serà menor que 10 ohms.

Les toleràncies màximes admissibles seran:

- Dimensions de caixa general de protecció: +-1 %

- Enrasament de tapes amb el paviment: +-0,5 cm.

- Acabats del quadre general de protecció: +- 2 mm

- Profunditat del cable conductor de la xarxa de terra: -10 cm.

Criteris de mesurament i valoració

En el cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració:

Es mesurarà la unitat o longitud acabada i provada.

Condicions de conservació i manteniment

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes.

Segons allò que s'ha especificat en el Codi Tècnic de l'Edificació, per garantir el manteniment dels paràmetres luminotècnics i l'eficiència energètica de la instal·lació, s'elaborarà en el projecte un pla de manteniment de les instal·lacions d'il·luminació que contemplarà, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, amb la periodicitat necessària.

Prohibit connectar aparells amb potències superiors a les previstes per a la instal·lació, o diversos aparells la potència de la qual sigui superior.

Qualsevol anomalia s'informarà d'instal·lador electricista autoritzat.

Es comprovarà el bon funcionament dels interruptors diferencials mensualment.

Revisió anual del funcionament de tots els interruptors del quadre general de distribució.

Tarragona, 29 de setembre de 2009

L’Arquitecte Tècnic

Josep Anguera Cubells

Col·legiat 1.103